АДМИНИСТРАЦИЯ

ИЛЬЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

КАЛАЧЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.09.2018 года                                                                                                   № 101

# «Об утверждении программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2028 годы»

Во исполнение Федерального закона «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» от 30.12.2004 №210-ФЗ, на основании Федерального закона от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а также в целях дальнейшего реформирования, реконструкции, модернизации коммунального комплекса Ильевского сельского поселения,

постановляю:

- Утвердить прилагаемую программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2028 годы.

- Контроль исполнения настоящего постановления возлагаю на себя.

Глава Ильевского

сельского поселения					И.В.Горбатова

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области на 2018-2028 годы

ВВЕДЕНИЕ	4

1.	ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ	5

2.	ХАРАКТЕРИСТИКА СУЩЕСТВУЮЩЕГО СОСТОЯНИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	7

2.1.	Система теплоснабжения	11

2.2.	Система водоснабжения	.14

2.3.	Система водоотведения	.18

3.	ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И ПРОГНОЗ СПРОСА НА КОММУНАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ……………………………………………………………………………………….20

4.	ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ	27

5.	УПРАВЛЕНИЕ ПРОГРАММОЙ	…38

ВВЕДЕНИЕ

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (далее – Программа) муниципального образования Ильевского сельского поселения (далее – МО) на 2018 - 2028 годы разработана в соответствии с Федеральным законом от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» и Приказом Минрегиона от 06 мая 2011 г. №204 «О разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований».

Программа определяет основные направления развития систем коммунальной инфраструктуры МО, в том числе, систем теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод, а также объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов, в соответствии с потребностями промышленного, жилищного строительства, в целях повышения качества услуг и улучшения экологического состояния МО. Основу Программы составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры МО. Данная Программа ориентирована на устойчивое развитие Ильевского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования коммунального комплекса Российской Федерации.

Раздел I. Паспорт программы

Таблица №1

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Ильевского сельского поселения на 2018-2028 гг.» |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Федеральный закон от 06 октября 2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ" Федеральный закон от 30 декабря 2004 г. №210-ФЗ "Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса" Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" |
| Заказчик программы | Администрация Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Разработчик программы | Администрация Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области |
| Цель программы | Формирование и реализация комплекса мероприятий по развитию систем коммунальной инфраструктуры, обеспечивающих потребности развития жилищного строительства с 2018 по 2028 гг. в Ильевском сельском поселении |
| Задачи программы | - анализ текущей ситуации систем коммунальной инфраструктуры; - инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем; - перспективное планирование развития коммунальных систем; - повышение надежности коммунальных систем и качества предоставления коммунальных услуг; - совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышения энергоэффективности коммунальной инфраструктуры; - повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели программы | Определение критериев доступности для населения коммунальных услуг, показателей спроса на коммунальные ресурсы и перспективных нагрузок, величин новых нагрузок, показателей качества поставляемого коммунального ресурса, показателей степени охвата потребителей приборами учета, показателей надежности по каждой системе ресурсоснабжения, показателей эффективности производства и транспортировки ресурсов, показателей эффективности потребления каждого вида коммунального ресурса. |
| Сроки и этапы реализации программы | Срок реализации программы – с 2018 г. – 2028 г. Реализация программы предусматривает четыре этапа. Этапы осуществления программы: Первый этап – с 2018г.–2021г. - разработка технических заданий для организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; Второй этап – с 2022г.–2024г. - формирование механизмов реализации программы, источников финансирования, а также подходов к мониторингу ее выполнения; Третий этап – с 2025г.–2026г. - реализация утвержденных инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, обеспечивающих тепло-, водоснабжение, водоотведение и очистку сточных вод; Четвертый этап – с 2027г.–2028г. – оценка тарифных последствий реализации программы и доступности коммунальных услуг для потребителей; анализ и корректировка инвестиционных программ по результатам их реализации. |
| Объемы и источники финансирования программы | Федеральный бюджет, областной бюджет, местный бюджет района, местный бюджет поселения, финансовые средства инвесторов. |

Раздел II. Характеристика существующего состояния коммунальной инфраструктуры

Ильевское сельское поселение образовано в соответствии с Законом Волгоградской области от 20.01.2005 года № 994-ОД «Об установлении границ и наделении статусом Калачевского района и муниципальных образований в его составе».

Ильевское сельское поселение включает в себя четыре населенных пункта:

- поселок Ильевка;

- поселок Пятиморск;

- хутор Рюмино-Красноярский;

- хутор Камыши.

Административным центром сельского поселения является поселок Ильевка.

Ильевка – поселок Калачевского района Волгоградской области в 7 км от районного центра г. Калач-на-Дону.

Пятиморск - посёлок в Калачёвском районе на юге Волгоградской области России, расположенный на берегу Карповского водохранилища, неподалёку от соединения Волго-Донского судоходного канала с рекой Дон (Цимлянское водохранилище).

Общая площадь поселения — 4684,619 тыс. км2.

Численность населения — 5189 человек.

Одним из приоритетов жилищной политики Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов, в т.ч. воды.

Причинами возникновения этих проблем являются:

- высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- низкая эффективность системы управления в этом секторе экономики, непрозрачные методы ценообразования на товары и услуги организаций коммунального комплекса, отсутствие прогнозирования спроса на предоставляемые услуги;

- недостаточное финансирование данной отрасли экономики.

Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры отвечает стратегическим интересам Российской Федерации, и соответственно Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области и позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населению сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки коммунальных ресурсов потребителям;

- обеспечить рациональное использование природных ресурсов;

- улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Коммунальная инфраструктура Ильевского сельского поселения обеспечивает:

- централизованное теплоснабжение населения и организаций (МУП «Ильевское КХ»);

- централизованное электроснабжение населения и организаций (ОАО «Волгоградэнергосбыт»);

- централизованное газоснабжение населения и организаций (ОАО "Калачмежрайгаз");

- централизованное водоснабжение населения и организаций (МУП «Ильевское КХ»);

- централизованное водоотведение населения и организаций (МУП «Ильевское КХ»);

- вывоз твердых бытовых отходов на санкционированное место размещения (региональный оператор).

Результаты анализа установки приборов учета в Ильевском сельском поселении  можно представить в виде Таблицы №2, позволяющей сделать вывод о проценте охвата населения  приборами учета:

Таблица №2

Наличие индивидуальных приборов учета (далее - ИПУ) на территории Ильевского с/п

| Вид коммунальных услуг | Объем охвата |
| --- | --- |
| 1. Холодное водоснабжение | 65% |
| 2. Горячее водоснабжение | 0% |
| 3. Теплоснабжение (по населенным пунктам) | 0% |

Содержание коммунального хозяйства ведется в основном за счет средств, выделяемых бюджетом муниципального образования (далее – МО), а также собираемых с потребителей платежей.

Основным потребителем коммунальных услуг является население Ильевского сельского поселения, а также бюджетные и коммерческие организации.

На территории Ильевского сельского поселения предоставлением услуг в сфере коммунального хозяйства  занимается МУП «Ильевское коммунальное хозяйство»,  п. Пятиморск.

Характеристика организации коммунального комплекса (ОКК) приведена в Таблице №3.

Таблица №3

Общая характеристика ОКК

| Наименование показателей | Количество |
| --- | --- |
| Среднесписочная численность работников (в целом по предприятию), чел. | 33 |
| Количество потребителей ЖКУ, абонентов - население (тыс. чел.) - прочих абонентов (ед.) | Услуга ХВС: - 1,3 тыс. чел. - 16 абонентов Услуга стоки: - 0,4 тыс. чел. - 10 абонентов |
| Количество диспетчерских служб, ед. (по предприятию) | 0 |
| Количество пультов дистанционно-автоматического управления, ед. | - |
| Количество транспортных средств, строительных и специальных машин, шт. – в целом по предприятию | 7 |
| Коэффициент использования автотранспорта в целом по предприятию | 100% |
| Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации водопроводных сетей, чел. | 6 |
| Среднесписочная численность работающих на очистных канализациях, чел. | - |
| Среднесписочная численность рабочих по эксплуатации канализационных сетей, чел. | 4 |
| Объем подачи воды потребителям и (или) очистки (пропуска) сточных вод, тыс. м3 в сутки | 85,0 |
| Производительность насосов скважин систем водопровода (фактическая),тыс. м3/сутки | 0,72 |
| Производительность насосной станции канализации, тыс. м3/сутки (фактическая) | 0,183 |
| Производительность станции водоподготовки, тыс. м3/сутки | 0 |
| Количество очистных сооружений (отстойников) | 1 |
| Протяженность водопроводной сети, км | 27,3 |
| Протяжённость канализационной сети, км | 14,57 |
| Количество сооружений (башен), ед. | 7 башен |
| Количество одновременно обслуживаемых насосов. | 9 |
| Количество работающих скважин | 9 |
| Площадь полей участков фильтрации, га | 4,8 |

Население Ильевского сельского поселения на сегодняшний день складывается из следующих групп лиц:

Таблица №4

Возрастные группы потребителей коммунальных услуг

| Наименование населенного пункта | Количество населения, всего (чел.) | В том числе: |
| --- | --- | --- |
|  |  | дети дошкольного возраста | школьники | студенты | трудоспособное население | пенсионеры |
| п. Пятиморск | 2805 | 123 | 232 | 256 | 1671 | 623 |
| п Ильевка | 1634 | 79 | 146 | 161 | 906 | 252 |
| х. Камыши | 597 | 58 | 63 | 14 | 430 | 38 |
| х. Рюмино-Красноярский | 153 | 4 | 7 | 8 | 95 | 23 |
| Итого: | 5189 | 264 | 448 | 439 | 3102 | 936 |

2.1.1. Система теплоснабжения

МУП «Ильевское коммунальное хозяйство» предоставляет коммунальные услуги теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения физическим и юридическим лицам Ильевского сельского поселения в 2 населенных пунктах, в том числе:

- пос. Ильевка;

- пос. Пятиморск.

2.1.2. Характеристика системы теплоснабжения

Система теплоснабжения центральной части в п. Пятиморск –  централизованная. Источниками теплоснабжения являются две отопительные котельные: котельная № 6 и котельная № 7.

Котельная № 6 отапливает преимущественно жилой фонд, котельная № 7 – жилой фонд и объекты соцкультбыта (школы, дошкольные учреждения). Вид топлива - природный газ. Температурный график 95/70 °С.

Техническая характеристика оборудования систем теплоснабжения

Таблица №5

| № п/п | Наименование котельной | Год ввода | Динамика доли оборудования, выработавшего нормативный срок, % |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2018г. | 2022г. | 2025г. | 2028г. |
| 1 | Котельная № 7 | 1952 | 100 | 0 | 4 | 10 |
| 2 | Котельная № 6 | 1976 | 80 | 30 | 30 | 50 |

Таблица №6

| № п/п | Наименование котельной | Адрес | Основное оборудование | Вид топлива | Износ, % (2018г.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Котельная № 7 | ул. Ленина, д.39А | НР-18 – 2шт. | газ | 10 |
| 2 | Котельная № 6 | ул. Песчаная | КСВа – 0,63Гн (3 котла) | газ | 50 |

Таблица №7

| Наименование котельной | Протяженность, м | Протяженности сетей, выработавших нормативный срок, % | Динамика реконструкции сетей, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2018 | 2022 | 2025 | 2028 | 2018 | 2022 | 2025 | 2028 |
| Котельная № 7 | 3 200 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0,15 | 0,17 | 0,18 | 0,3 |
| Котельная № 6 | 1 700 | 80 | 80 | 90 | 90 | 0,1 | 0,17 | 0,20 | 0,01 |

Таблица №8

| Наименование котельной | Способ прокладки | Тип изоляции | Год ввода | Срок службы, лет | Планируемый срок замены |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 7 | Смешанный: подземно – в каналах, надземно – на низких и высоких опорах | Минераловата и рубероид | 1952 | 20 | 2017-2021 |
| Котельная № 6 | Подземный – в каналах | Минераловата и рубероид | 1976 | 20 | 2022-2025 |

Таблица №9

Баланс тепловой энергии и мощности МО, 2018 год

| Наименование котельной | Установленная мощность, Гкал/час | Подключ. нагр., Гкал/час | Полезный отпуск, Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего | Отопл. | ГВС | Всего | Жил.фонд | Общ.объекты | Проч. |
| Котельная № 7 | 2,88 | 1,254 | 1,254 | - | 2577,4 | 1742,9 | 786,9 | 25,7 |
| Котельная № 6 | 1,62 | 0,898 | 0,898 | - | 1943,6 | 1923,8 | - | 6,3 |

2.1.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы теплоснабжения

На сегодняшний день состояние коммуникаций систем теплоснабжения в Ильевском сельском поселении находится в критической ситуации и является серьезнейшей проблемой. Тепловые сети давно выработали свой ресурс (для трубопроводов с минераловатной теплоизоляцией он составляет 20-25 лет). Сети ветхие, более 90% подлежат замене. Невыполнение планов капитального ремонта приводит к тому, что коммуникации стареют из года в год.

Потери тепла в сетях при этом достигают 30%, так как тепловая изоляция на многих участках повреждена из-за периодического или постоянного затопления или просто в силу сверхнормативного срока эксплуатации.

Критическое коррозионное состояние ветхих сетей приводит к постоянным разрывам и утечкам на трассах. Потери теплоносителя крайне велики. Следствием больших потерь тепловой энергии и воды в сетях является повышенный отпуск тепла (и, соответственно, повышенное топливопотребление) и повышенное потребление подпиточной воды на тепловых станциях и котельных.

Общая ситуация с тепловыми сетями с каждым годом резко ухудшается. Сокращение финансирования приводит к уменьшению объемов перекладок трубопроводов. С целью недопущения увеличения аварийности, теплоснабжающая организация, пытаясь сохранить объемы перекладок трубопроводов, всячески удешевляет строительные работы, снижая требования к качеству.

2.2.1. Система водоснабжения

Водоснабжение п. Пятиморск Ильевского с/п Калачевского района Волгоградской области осуществляется за счет подземных вод посредством эксплуатации девяти водозаборных скважин (№ 06901, 06903, 06907, 0352, 7924, ВГ-136-88, ВГ-88-86, ВГ-89-87, ВГ-169-88). Все девять водозаборных скважин эксплуатируются для питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения п. Пятиморск.

2.2.2. Характеристика системы водоснабжения

Водоснабжение Ильевского поселения осуществляется водой из 9 артезианских скважин в комплексе с водонапорными башнями объемом по 10, 25, 50 м3. Шесть скважин являются собственностью Калачевского муниципального района и переданы в хозяйственное ведение МУП  «Ильевское КХ»,  три скважины – бесхозяйные, так как не имеет собственника. На данный момент оформляется регистрация на право пользования данными скважинами. На 7 скважин разработаны и утверждены проекты зон санитарной охраны на 2 скважины проекты разработаны и направлены для утверждения в органы Роспотребнадзора.

Номинальная суммарная производительность скважин – 1 296 м3/сут. Фактическая производительность – 280 м3/сут. Протяженность водопроводных сетей составляет 27,3 км, из них внутриквартальные сети 4,05 км, уличные – 23,25 км.

Основные потребители:

- МКД по ул. Песчаной № 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10,17, 22;

- МКД по ул. Волгоградской № 28, 30, 32;

- МКД по пер. Зеленому № 2, 4;

- МКД по пер. Инженерному № 2, 4;

- МКД по пер. Степному № 5;

- МКД по ул. Майской № 1, 3;

- МКОУ «Ильевская СОШ», п. Пятиморск, ул. Ленина, д. 18;

- МКДОУ «Детский сад «Ручеек»», п. Пятиморск, ул. Ленина, д. 46Б;

- Административное здание ДРГСиС, п. Пятиморск, ул. Ленина, д. 40Б;

- Общежитие ДРГСиС, п. Пятиморск, пер. Степной, д. 3;

- Здание Ильевского ФАП (ГБУЗ «Калачевская ЦРБ»), п. Пятиморск, ул. Ленина;

- Здание ФГУП «Почта России», п. Пятиморск, ул. Ленина, д. 40;

- Магазин ООО «Виконд» по ул. Песчаной;

- ООО «Радеж», п. Пятиморск, ул. Волгоградская, д. 41А;

- Здание администрации Ильевского с/п Калачевского района, ул. Мира;

- Здание МУП «Ильевское КХ», ул. Волгоградская.

- Здание МКУК «ЦСКР Ильевского сельского поселения».

Водораспределительная сеть Ильевского сельского поселения общей протяженностью около 27,3 км выполнена из пластиковых, асбестовых, стальных и чугунных труб.

Таблица №10

Техническая характеристика оборудования водопроводных сетей

Таблица №11

Объем отпуска питьевой воды (тыс. м3)

| Показатели | 2018г. | 2022г. | 2025г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем отпуска воды в сеть (тыс. м3) | 97,5 | 84,5 | 105,0 | 110,0 |

2.2.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоснабжения

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах Ильевского сельского поселения Калачёвского муниципального района, выявлено:

- в связи со старением водопроводных сетей из-за коррозии металла и отложений в трубопроводах, качество воды ежегодно ухудшается;

- растет процент утечек особенно в сетях из стальных трубопроводов. Их срок службы составляет 15 лет, тогда как срок службы чугунных трубопроводов – 35-40 лет, полиэтиленовыхболее 50 лет;

- износ водопроводных сетей составляет 100 %, вследствие чего число ежегодных порывов увеличивается, а потери в сетях достигают 30% от объема воды поданной в сеть, что превышает нормативы в 3 раза;

- текущий ремонт не решает проблемы сверхнормативных потерь и стабильной подачи воды потребителю, поэтому необходимо выполнить ряд мероприятий на водопроводных сетях, представленных в данной программе.

Для обеспечения населенного пункта централизованной системой водоснабжения надлежащего качества необходимо при подготовке, транспортировании и хранении воды, используемой на хозяйственно-питьевые нужды, применять реагенты, внутренние антикоррозионные покрытия, а также фильтрующие материалы, соответствующие требованиям Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека для применения в практике хозяйственно-питьевого водоснабжения.

Состояние водопроводных сетей оценивается как крайне изношенное. Наибольшая часть оборудования водоснабжения введена в эксплуатацию более 50 лет назад. Для системы характерны  частые порывы водопроводной сети, нехватка воды в периоды наибольшего потребления, неудовлетворительное качество питьевой воды. Объемы аварийных ремонтов существенно превышают допустимые уровни, что увеличивает расходы на водоснабжение потребителей и стоимость услуг.

Необходима значительная реконструкция водопровода. Требуется также модернизация водозаборного сооружения, которая бы включала в себя:

- промывку и ремонт скважин;

- замену водоподъемных труб;

- установку приборов учета;

- строительство павильонов;

- обустройство санитарной зоны скважин.

Эксплуатация оборудования системы водоснабжения осуществляется с недостаточной эффективностью. Отсутствие приборов учета не дает возможности контролировать объемы потребления воды и стимулировать рациональное расходование воды.

2.3.1. Система водоотведения

МУП «Ильевское коммунальное хозяйство» предоставляют коммунальные услуги водоотведения физическим и юридическим лицам Ильевского сельского поселения в 2 населенных пунктах – п. Ильевка, п. Пятиморск.

2.3.2. Характеристика системы водоотведения

Канализационное хозяйство представляет собой комплекс инженерных сооружений, обеспечивающих сбор, транспортировку и очистку сточных вод.

Сточные воды поступают на поля фильтрации после прохождения отстойника.

Норма водоотведения: 9,76 л/чел. в сут.

Протяженность сетей водоотведения – 14,57 км, материал–металл, пластик.

Количество и характер аварий на сетях: аварии происходят по причине износа труб и наслоения осадка канализационных стоков.

Виды осадков: иловые массы.

Периодическая расчистка карт полей фильтрации.

2.2.3. Оценка состояния и проблемы функционирования системы водоотведения

Системы водоотведения (канализации) имеют достаточно высокую пропускную способность, однако коллекторы, эксплуатируемые более 50 лет, нуждаются в ремонте, перекладке и дублировании.

Самотечные коллекторы проложены из чугунных труб; напорные трубопроводы проложены из стальных, чугунных труб разного диаметра. Износ канализационных сетей составляет 80 - 90%.

Система канализации Ильевского с/п - общесплавная. Канализованы девятнадцатьмногоквартирных домов, объектов социальной и культурной сферы и пр.

Сточные воды от жилого сектора, административных зданий и сферы обслуживания п. Пятиморск самотеком поступают в резервуар отстойник с решеткой. Механические примеси улавливаются отстойником. Отстойник периодически очищается от ила. Ил складируется на иловых площадках у полей фильтрации. После отстоя стоки перекачиваются на поля фильтрации, состоящие из 15 карт площадью 4,8 га. Поля фильтрации расположены в 0,6 км северо-западнее п. Пятиморск Калачевского района, функционируют с начала 50-х годов ХХ века.

На КНС-7 сточные воды поступают самотеком от населения и предприятий п. Пятиморск (с улиц: Ленина, Волгоградская, 91-й Танковой бригады, Степная, пер.: Инженерный, Зеленый, Степной), затем по напорному коллектору перекачиваются на поля фильтрации.

На КНС-6 сточные воды поступают от населения п. Пятиморск (с улицы Песчаная), затем также перекачиваются на поля фильтрации.

Раздел III. Перспективы развития муниципального образования и прогноз спроса на коммунальные ресурсы

В значительной степени развитие поселения связано с сельским хозяйством. В настоящее время на территории поселения действуют следующие отрасли:

Перерабатывающая промышленность.

В перерабатывающей промышленности поселения работает ООО «Воды Придонья», основным видом деятельности которого является производство минеральных вод и других безалкогольных напитков. Так же на территории поселения располагается ПО «Ильевское», специализирующееся на переработке рыбы и продуктов овощеводства.

Сельскохозяйственное производство.

Агропромышленный комплекс поселения представлен сельхозтоваропроизводителями различных форм собственности, а также личными подсобными хозяйствами (далее-ЛПХ). Здесь выращивают продукцию растениеводства (пшеница, ячмень, просо, ягоды, фрукты, овощи, бахчевые культуры), животноводства (овцы, свиньи, крупный рогатый скот (на молоко и мясо). Эффективная технология возделывания овощей с применением современной сельхозтехники и систем капельного орошения, площадь под которым составляет 100 га, дает возможность получать стабильные урожаи овощных культур. В развитии отрасли животноводства достигнута определенная стабильность. Работа в ЛПХ ведется в рамках областной целевой программы развития мелкотоварного производства продукции сельского хозяйства.

ООО СП «Донское» является лидером в Волгоградской области по надоям молока на одну фуражную корову. Этим сельхозпредприятием за последние несколько лет закуплено 636 голов высокопродуктивных молочных пород нетелей из Германии и Австралии. В хозяйстве построен животноводческий комплекс по производству молока с использованием передовых технологий. В 2010 году введен в эксплуатацию доильный зал, укомплектованный высокотехнологичной доильной установкой «Карусель» на 36 постановочных мест.

Судоходное производство.

Филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» - Донской район гидросооружений – самый крупный филиал ФБУ «Администрация «Волго-Дон» и крупнейшее предприятие Калачевского района.

Основная деятельность – реконструкция гидротехнических сооружений, модернизация флота и т.д.

3.2.1. Прогноз спроса на тепловую энергию

Структура отпуска и реализации тепловой энергии в перспективе по годам приведена в Таблице №12:

Таблица №12

Структура отпуска и реализации тепловой энергии (прогноз) (Гкал)

| Наименование | План 2018г. (Гкал) | План 2022г. (Гкал) | План 2025г. (Гкал) | План 2028г. (Гкал) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Полезный отпуск, всего (Гкал) | 4521 | 4550 | 4600 | 4650 |
| Бюджетные предприятия | 786,9 | 790 | 790 | 790 |
| Муниципальный жилой фонд | 3666,7 | 3675 | 3700 | 3730 |
| Прочие организации и муниципальные предприятия | 67,4 | 85 | 110 | 130 |

В перспективе, на расчетный срок (2018- 2028г.) проектом планируется модернизация существующих котельных с целью увеличения мощности.

3.2.2. Прогноз спроса на  водоснабжение

Организация коммунального комплекса обслуживает хозяйственно-питьевую систему водоснабжения Ильевского сельского поселения предназначенную для бесперебойного, качественного и экологически безопасного водоснабжения населения.

Таблица №13

Нормы хозяйственно-питьевого водопотребления (тыс. м3)

| Характер оборудования домов санитарно-техническими приборами | Водопотребление на 1-го жителя, м3/сут |
| --- | --- |
|  | Среднесуточное | Максимальное |
| Внутренний водопровод, канализация и ХВС | 0,358 | 0,358 |
| Внутренний водопровод без ванн | 0,084 | 0,084 |

Перспективная структура потребления услуг водоснабжения (тыс. м3), приведена в Таблице №14:

Таблица №14

Структура спроса на водоснабжение (прогноз)

| № | Показатели | Период |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2018г. (тыс. м3) | 2022г. (тыс. м3) | 2025г. (тыс. м3) | 2028г. (тыс. м3) |
| 1 | Население | 95,6 | 130 | 170 | 200 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 4,978 | 5,253 | 5,575 | 5,755 |
| 3 | Прочие организации | 0,832 | 0,95 | 1,01 | 1,25 |
| 4 | Собственные нужды предприятия | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 1,7 |
|  | Итого | 103,11 | 138,003 | 178,385 | 208,705 |

3.2.3. Прогноз спроса на водоотведение

Согласно СниП 2.04.03-85 «Канализация. Наружные сети и сооружения», канализацию малых населенных пунктов (до 5000 чел.) предусматривают, как правило, по неполной раздельной схеме; централизованные схемы канализации могут быть для одного или нескольких населенных пунктов, отдельных групп зданий и производственных зон.

Производственные сточные воды, не отвечающие указанным требованиям, должны подвергаться предварительной очистке. Степень их предварительной очистки должна быть согласована с организациями, проектирующими очистные сооружения населенного пункта или другого водопользователя.

Устройство централизованных схем раздельно для жилой и производственной зон допускается при технико-экономическом обосновании.

Существенными недостатками централизованной системы водоотведения является высокая вероятность всевозможных утечек сточных вод в грунты (в результате коррозии материала канализационных труб, подвижек грунтов и т.д.), утечек биогаза в атмосферу, а также развития в канализационных трубах различного рода болезнетворных бактерий и гельминтов.

Существующая система сетей канализации и очистные сооружения, уже в настоящее время нуждаются в реконструкции.

В частном секторе для нужд водоснабжения имеются индивидуальные колодцы. Канализационная система представляет собой выгребные ямы или септик.

Водоотведение перспективной индивидуальной усадебной и смешанной малоэтажной жилой застройки на вновь осваиваемых жилых территориях планируется решать, в том числе, за счет индивидуальных инженерных систем.

Перспективная структура потребления услуг водоотведения (тыс. м3), приведена в Таблице №15.

Таблица №15

Структура спроса на водоотведение (прогноз)

| № п/п | Наименование показателя | Величина показателя (по годам)(тыс. м3) |
| --- | --- | --- |
|  |  | План 2018г. | План | План | План |
|  |  |  | 2022г. | 2025г. | 2028г. |
| 1 | Население | 51,38 | 52,33 | 55,2 | 55,33 |
| 2 | Бюджетные учреждения | 5,848 | 5,95 | 5,95 | 5,97 |
| 3 | Прочие организации | 9,72 | 9,85 | 9,83 | 10,01 |
| 4 | Собственные нужды предприятия | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого | 66,95 | 68,13 | 70,98 | 71,31 |

В плане технического перевооружения замена магистральных тепловых сетей   на предварительно-изолированные трубопроводы.

Рост показателей аварийности сооружений и сетей свидетельствуют о необходимости их комплексного обновления и модернизации. Проведенные ранее работы по ремонту и обновлению сетей не привели к должному результату ввиду опережающего старения инженерных коммуникаций, построенных в 50-е годы и срок нормативной эксплуатации которых уже закончился.

Для решения данных задач необходимо провести ряд мероприятий по модернизации и развитию коммунальных сетей.

Во-первых, необходимо провести оценку технического состояния инженерных сетей. Для этой цели необходимо провести обследование инженерных сетей, результатом которого будет заключение (технический отчет) с выводами о возможности эксплуатации или капитального ремонта обследованных инженерных сетей, рекомендации по устранению дефектов и повышению надежности. Для объектов теплоснабжения и водоотведения следует составлять гидравлические модели.

По результатам обследования инженерных сетей будет сформирована единая, в разрезе населенных пунктов, база данных по сетям и объектам коммунального сектора, которая в дальнейшем будет обновляться на постоянной основе. Эта работа будет сопровождаться постоянным совершенствованием системы статистической и оперативной отчетности для целей мониторинга состояния объектов ЖКХ и оценки эффективности проводимых, в соответствии с настоящей Программой, мероприятий.

Во-вторых, необходимо разработать планы мероприятий по модернизации и развитию коммунальной инфраструктуры на краткосрочный и долгосрочный периоды в рамках программ развития территорий.

Мероприятия на краткосрочный период разрабатываются с учетом результатов обследования технического состояния коммунальных систем и включают следующее:

- составление прогноза потребления коммунальных услуг, объемов производства роста уровней тарифов на коммунальные услуги;

- разработка и утверждение критериев отбора приоритетных инвестиционных проектов в коммунальном секторе; выработка предложений по источникам финансирования проектов модернизации и развития коммунального сектора;

- составление общего перечня инвестиционных проектов;

- мероприятия по внедрению энерго - и ресурсосберегающих технологий.

Мероприятия на долгосрочный период разрабатываются исходя из перспектив экономического и социального развития региона с учетом планов по форсированной индустриализации экономики региона и планов развития населенных пунктов, в соответствии с утвержденными градостроительными планами и должны включать в себя прогноз потребностей в коммунальных услугах. Исходя из этого будут составлены прогнозы развития коммунальных сетей, а также прогнозы роста эксплуатационных затрат и других экономических показателей, влияющих на тарифообразование.

Предприятие коммунального сектора будет оказывать методическое содействие в разработке планов.

Процедура согласования планов в уполномоченном органе, помимо прочих установленных мероприятий, в обязательном порядке должна включать в себя технико-технологический аудит планов и отдельных проектов, основными критериями которого являются: новизна принимаемых технических решений, выполнение требований ресурсо - и энергосбережения.

В третьих, реконструкция существующих и строительство новых объектов коммунального сектора. При проведении мероприятий, направленных на реконструкцию и строительство новых объектов, следует использовать новые технологии, технические решения и оборудование, позволяющие уменьшить эксплуатационные затраты при предоставлении коммунальных услуг. В целях достижения этого критерия уполномоченному органу и его специализированным организациям следует на ранней стадии проектирования участвовать в выборе принимаемых технических решений.

В четвертых, следует завершить мероприятия по установке приборов учета и контроля тепловой энергии, водопотребления.

Раздел IV. Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры

Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

1.     Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры.

С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе (Таблица №16).

Таблица №16

Целевые показатели потребности в использовании коммунальных услуг населением Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | 2018г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Потребление воды, тыс. м3 |
| 1 | Многоквартирные дома | 69,9 | 58,9 | 72,9 | 73 | 73,2 | 73,3 | 73,3 | 73,3 |
| 2 | Частные жилые дома | 21,1 | 18,5 | 22,1 | 23,0 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
| 3 | Бюджетные организации | 5,7 | 6,4 | 6,0 | 6,2 | 6,5 | 6,7 | 6,7 | 6,7 |
| 4 | Промышленность и сельское хозяйство | 0,8 | 0,7 | 0,9 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,3 | 1,3 |
| 5 | Итого | 97,5 | 84,5 | 101,9 | 103,2 | 104,2 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
| 2. Потребность в тепле, тыс. Гкал |
| 1 | Многоквартирные дома | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 | 3,454 |
| 2 | Частные жилые дома | 0,178 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 | 0,157 |
| 3 | Бюджетные организации | 0,742 | 0,762 | 0,795 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 | 0,793 |
| 4 | Промышленность и сельское хозяйство | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 | 0,067 |
| 5 | Итого | 4,44 | 4,44 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 |
| 3. Потребность в электроэнергии, тыс. кВт·час |
| 1 | Многоквартирные дома | 825 | 823 | 822 | 845 | 842 | 841 | 839 | 835 |
| 2 | Частные жилые дома | 990 | 925 | 927 | 931 | 931 | 935 | 937 | 945 |
| 3 | Бюджетные организации | 263 | 260 | 259 | 259 | 266 | 265 | 265 | 264 |
| 4 | Промышленность и сельское хозяйство | 365 | 378 | 389 | 391 | 393 | 395 | 396 | 405 |
| 5 | Итого | 2443 | 2386 | 2397 | 2426 | 2432 | 2436 | 2437 | 2449 |
| 4. Потребность в газе, тыс. м3 |
| 1 | Многоквартирные дома | 183 | 185 | 188 | 186 | 183 | 188 | 184 | 187 |
| 2 | Частные жилые дома | 191 | 196 | 199 | 194 | 195 | 201 | 200 | 207 |
| 3 | Бюджетные организации | 23 | 24 | 27 | 26 | 29 | 26 | 27 | 25 |
| 4 | Промышленность и сельское хозяйство | 11 | 12 | 14 | 12 | 15 | 11 | 13 | 12 |
| 5 | Итого | 408 | 417 | 428 | 418 | 422 | 426 | 424 | 431 |

Таблица №17

Целевые показатели развития коммунальной инфраструктуры Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области

| п/п | Наименование показателей, достигнутых в рамках Программы | Ед. изм. | 2018г. | 2022г. | 2023г. | 2024г. | 2025г. | 2026г. | 2027г. | 2028г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Критерии доступности для населения коммунальных услуг: |
|  | Доля расходов на коммунальные услуги в совокупном доходе семьи | % | 26 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16 | 16 | 10 |
|  | Доля населения с доходами ниже прожиточного минимума | % | 58 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|  | Уровень собираемости платежей за коммунальные услуги | % | 91 | 94 | 97 | 97 | 97 | 98 | 98 | 98 |
|  | Доля получателей субсидии на оплату коммунальных услуг в общей численности населения | % | 0,1 | 5 | 10 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 |
| 2 | Показатели спроса на коммунальные ресурсы и перспективной нагрузки: |
|  | Доля объектов существующего жилищного фонда, подключенного к объектам коммунальной инфраструктуры: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | теплоснабжения | % | 3 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  | водоснабжения | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 |
|  | водоотведения | % | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 60 |
| 3 | Величины новых (перспективных) нагрузок: |
|  | Количество вновь вводимых объектов жилищного фонда, подключенных к объектам коммунальной инфраструктуры: теплоснабжения, газоснабжения, водоснабжения, водоотведения. | домов | 5 | 12 | 15 | 13 | 13 | 12 | 12 | 108 |
| 4 | Показатели качества поставляемого коммунального ресурса: |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 78 | 60 | 55 | 45 | 30 | 27 | 25 | 15 |
|  | Уровень технического состояния объектов коммунальной инфраструктуры | % | 50 | 51,1 | 52,2 | 53,6 | 54,1 | 55,2 | 56,3 | 57,5 |
|  | Уровень обеспеченности населения коммунальными услугами (%): |
|  | теплоснабжения | % | 5 | 55 | 60 | 65 | 65 | 70 | 70 | 70 |
|  | газоснабжения | % | 80 | 85 | 85 | 90 | 90 | 95 | 100 | 100 |
|  | водоснабжения | % | 78 | 80 | 82 | 85 | 85 | 87 | 90 | 92 |
|  | водоотведения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
|  | электроснабжения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 5 | Показатели степени охвата потребителей приборами учета: |
|  | Удельный вес охвата установки общедомовыми приборами учета водоснабжения в многоквартирных домах | % | 30 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
|  | Удельный вес в объеме отпущенной холодной воды отпуска холодной воды, счет за который выставлен по индивидуальным показаниям приборов учета | % | 30 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 100 |
| 6 | Показатели надежности по каждой системе ресурсоснабжения: |
|  | Количество модернизированных объектов коммунальной инфраструктуры | ед. | 2 | 7 | 8 | 9 | 8 | 7 | 6 | 11 |
|  | Количество газораспределительных сетей, построенных в рамках Программы | км | 19,7 | 43,8 | 1,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество водопроводных сетей, построенных в рамках Программы | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Количество водопроводных сетей, модернизированных в рамках Программы | км | 1 | 1,5 | 1,5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2,5 |
|  | Количество построенных систем водоотведения, построенных в рамках Программы | км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
|  | Количество модернизированных систем водоотведения, построенных в рамках Программы. | км | 0 | 0 | 2,5 | 2 | 1,5 | 2 | 1 | 0 |
| 7 | Показатели эффективности производства и транспортировки ресурсов: |
|  | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации | % | 14 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 8 |
|  | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации | кг у.т.на 1 Гкал | 170,2 | 170,2 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 | 165 |
|  | Удельный вес потерь воды к объему опущенной воды в сеть потребителям в результате модернизации | % | 10 | 8 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 |
| 8 | Показатели эффективности потребления (удельные расходы каждого вида ресурса на 1 м2/ 1 чел): |
|  | электроэнергия | кВт/час./чел в год | 0,5 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1 |
|  | тепловая энергия | Гкал/кв.м в год | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 | 0,288 |
|  | природный газ | куб.м/ чел в год | 0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,6 | 0,7 | 0,8 | 0,9 |
|  | холодное водоснабжение | куб.м/чел | 8,7 | 8,7 | 9,1 | 10,5 | 12,3 | 12,5 | 13,8 | 14,4 |
|  | водоотведение | куб.м/чел в год | 0,9 | 0,9 | 1 | 9,5 | 11,1 | 11,3 | 12,4 | 13 |

2. Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса.

Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разрабатываются на базе обобщения, анализа и корректировки фактических данных по предприятиям коммунального комплекса МО и в целом по Российской Федерации и разделены на 3 группы:

1) Технические индикаторы

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность МО без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной: интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн. руб. стоимости основных фондов); износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене; долей ежегодно заменяемых сетей; уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует эффективность использования коммунальных систем, определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2) Финансово-экономические индикаторы

Численность работающих на предприятии коммунального комплекса в расчете на  1 000 обслуживаемых жителей - применяется для обобщенной оценки эффективности использования живого труда. Применение указанного целевого индикатора позволяет оценить и спланировать реальную численность работающих. Для гарантированного сохранения квалифицированных кадров и преодоления оттока рабочей силы из предприятий жизнеобеспечения рекомендуется контролировать и планировать среднюю заработную плату на уровне или на 10 - 15% выше средней по муниципальному образованию.

Стоимость основных фондов в расчете на 1 000 обслуживаемых жителей, или на единицу материального носителя услуги (1000 Гкал тепла, 1 000 куб. м. воды и т.п.) - используется для анализа объективности оценки основных фондов, что важно для правильного начисления амортизации - элемента инвестиционного потенциала организаций коммунального комплекса.

С использованием данного целевого индикатора при уточненной оценке фактической стоимости можно оценить достаточность развития производственных мощностей.

Целевой индикатор амортизационных отчислений должен применяться в комплексе с нормативом стоимости основных фондов, с помощью данного индикатора можно оценить достаточность амортизационных отчислений для обновления оборудования, сетей и других основных фондов коммунального хозяйства в условиях их накопившегося переизноса. Необходимо контролировать процесс повышения средней нормы амортизации до уровня, соответствующего реальному сроку службы основных фондов.

Охват потребителей услугами используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в МО.

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Муниципальной целевой программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Ильевского сельского поселения на период до 2028 года представлены в Таблице №18.

Таблица №18

Целевые индикаторы для мониторинга реализации Муниципальной комплексной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры

| № п/п | Наименование целевого показателя | Единица измерения | Плановое значение |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на начало 2018 года (базовый) | 2018 год | 2022 год | 2025 год | 2028 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1. | Цели - обеспечение к 2019 году жителей поселения коммунальными услугами нормативного качества и доступная стоимость коммунальных услуг при надежной и эффективной работе коммунальной инфраструктуры |
|  | Уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры | % | 80,0 | 77,7 | 60,0 | 40,0 | 20,0 |
| 2. | Задача 1 - модернизация жилищно-коммунальной отрасли на основе внедрения инновационных и ресурсосберегающих технологий, создания условий для более широкого использования малой энергетики и нетрадиционных видов топливно-энергетических ресурсов |
| 2.1. | Удельный вес потерь тепловой энергии в процессе производства и транспортировки до потребителей в результате модернизации | % | 17 | 15 | 14 | 12 | 7 |
| 2.2. | Удельный расход топлива на выработку тепловой энергии в результате модернизации | кг у.т. на 1 Гкал | 157,07 | 156,0 | 155,0 | 154,0 | 132,0 |
| 3. | Задача 2 - совершенствование системы тарифного регулирования на услуги естественных монополий и организаций коммунального комплекса, в том числе предусматривающее формирование долгосрочных экономически обоснованных тарифов |
| 3.1. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере теплоснабжения | % | - | - | - | 100 | 100 |
| 3.2. | Доля организаций, перешедших на долгосрочное тарифное регулирование в сфере холодного водоснабжения | % | - | - | 30,0 | 65,0 | 100,0 |
| 4. | Задача 3 - создание долгосрочных механизмов ресурсного обеспечения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах с участием средств собственников помещений в многоквартирных домах, средств бюджетов всех уровней |
| 5. | Задача 4- финансовое оздоровление организаций коммунального комплекса |
|  | Сбор платежей населения за жилищно-коммунальные услуги в среднем по поселению в размере не менее | % | 90,0 | 91,0 | 94,5 | 97,0 | 100,0 |
| 6. | Задача 5 - сокращение дотирования предприятий жилищно-коммунального комплекса и переход к оплате населением стоимости жилищно-коммунальных услуг по экономически обоснованным тарифам |
|  | Доля бюджетного финансирования к объему реализуемых жилищно-коммунальных услуг | % | 5,4 | 5,3 | 5,24 | 5,05 | 2,42 |

Раздел V. Управление программой

Муниципальная целевая программа реализуется через инвестиционные программы организаций коммунального комплекса за счет внебюджетных источников, привлекаемых для выполнения этой программы, средств Федерального бюджета, бюджета Волгоградской области, бюджета Калачевского муниципального района и бюджета Ильевского сельского поселения.

Взаимоотношения между органами федеральной, региональной власти и органами местного самоуправления по поводу средств, предназначенных для реализации программы, определяются Бюджетным кодексом Российской Федерации, федеральными законами и другими нормативными документами.

Выполнение оперативных функций по реализации Программы осуществляется сотрудниками Администрации Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области по поручениям Главы Ильевского сельского поселения.

Одним из основных элементов управления Программой является план действий по ее реализации, утверждаемый Главой Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области. Данный план включает основные мероприятия Программы с указанием ответственных исполнителей и сроков выполнения мероприятий, а также регламент представления отчетов о ходе реализации Программы Главе Ильевского сельского поселения.

Полномочия Главы Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области:

– осуществление общего руководства Программой;

– обеспечение механизмов и процедур управления Программой;

– внесение предложений в представительный орган местного самоуправления об объемах и источниках финансирования затрат на реализацию мероприятий Программы;

– принятие нормативных правовых актов в рамках своей компетенции и в соответствии с Уставом;

– постановка оперативных и долгосрочных задач по реализации стратегических приоритетов и основных мероприятий Программы, в том числе ежегодное рассмотрение и утверждение перечня основных мероприятий, объемов их финансирования и сроков реализации;

– подготовка заключения о ходе выполнения Программы, рассмотрение предложений по внесению изменений по приоритетности отдельных программных мероприятий;

– иные полномочия.

Сотрудники администрации поселения осуществляют следующие функции:

– подготовка проектов нормативных правовых актов в подведомственной сфере в рамках своей компетенции;

– формирование заявок на выделение средств из бюджетов других уровней и их защита в отделе финансов района;

– подготовка предложений, связанных с корректировкой целевых показателей, сроков, исполнителей и объемов ресурсов по мероприятиям Программы.

Таблица №19

Механизм реализации программы

| Органы местного самоуправления: | Организация коммунального комплекса (ОКК): |
| --- | --- |
| - утверждают программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры (ПКР). - разрабатывают в соответствии с ПКР и утверждают техническое задание (ТЗ) на разработку инвестиционных программ для организаций коммунального комплекса. - проверяют соответствие инвестиционной программы ОКК условиям утвержденного ТЗ и обоснованности расчета необходимых финансовых потребностей, синхронизируют все инвестпрограммы ОКК. - анализируют доступность тарифов для потребителей. - направляют на заключение в орган регулирования Волгоградской области проекты инвестпрограмм ОКК. - осуществляют мониторинг инвестпрограмм ОКК. | - подготовка на основе ТЗ проекта инвестиционной программы и расчет финансовых потребностей для ее реализации; - рассчитывают надбавки к тарифам и плату за подключение. |

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Муниципальной целевой программы комплексного развития Ильевского сельского поселения Калачевского муниципального района Волгоградской области.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов органов исполнительной власти Калачевского муниципального района, органов местного самоуправления Ильевского сельского поселения, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Система ответственности

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления Ильевского сельского поселения.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой Ильевского сельского поселения.

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.